«Лаборатория – это целый мир, состоящий из приборов, от простых до самых сложных»

Российская Федерация, город Тюмень, ул. Судостроителей, дом 2, этаж 4. т/ф (3452) 63-79-11 , 8-906-821-24-63, www.labor-mir.narod2.ru, lab-mir@mail.ru ИНН 7203253480, КПП 720301001, р/с 40702810100990004533 в «Запсибкомбанк» ОАО г.Тюмени, к/с 30101810100000000639, БИК 047130639

ПАСПОРТ

ШТАТИВ ЛАБОРАТОРНЫЙ ШЛ-01

1.НАЗНАЧЕНИЕ:

Штатив лабораторный предназначен для сборки экспериментальных установок. Он обеспечивает закрепление на различной высоте и под разными углами предметов, приспособлений и устройств и предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2.КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Основание 200х125мм – 1шт

Стержень 500х10мм – 1шт

Кольцо с зажимом 60мм  - 1шт

Лапка с зажимом 2-х палая – 1шт

Лапка с зажимом 3-х палая – 1шт

3.УСТРОЙСТВО ШТАТИВА И РАБОТА С НИМ:

Сборку штатива начинают с основания. Основание устанавливают на ровную горизонтальную поверхность. Стержень закрепляют на основании посредством резьбового соединения. Затем на стержень устанавливают необходимые лапки и кольцо, фиксируя их специально предусмотренными зажимами.

Кольцо используется для закрепления предметов с большим поперечным размером круглого сечения, например, колб.

Лапки с зажимом имеют конструкцию, позволяющую легко закрепить лапку на стержне основания с помощью зажимного винта. Также конструкция лапки позволяет легко зафиксировать зажим под любым углом относительно горизонтальной оси.

Лапки с зажимом предназначены для фиксации приспособлений и устройств, в т.ч. лабораторного стекла.

4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.