ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ

С-2201-80-2

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Низкоскоростная настольная центрифуга является обычной, переносной, с переменной скоростью 4000об/мин, с минимальным нагревом двигателя и внутренней камеры, практически бесшумная работа, таймер. Идеально подходит для качественного анализа, плазмы, сыворотки крови, мочевины, производства вакцины и.д. Надежность, простота и удобство в эксплуатации обеспечивают широкий диапазон применения прибора в медицине, биологии, аналитической химии и т.д.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Максимальная частота вращения пробиркодержателя 4000об/мин.

  - Максимальная величина фактора разделения 1795.

  - Количество пробирок, устанавливаемых в пробиркодержатель: 12шт х 10мл

  - Диапазон выбора времени (таймер): 0-60мин

3.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ:

3.1. Пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации тщательно, перед использованием центрифуги.

3.2. Перед работой, включите пустую центрифугу, после работы 1-2 минут, начните работать, если не возникло никаких проблем.

3.3. Не касайтесь ротора, в то время, когда он работает на скорости.

3.4. Не начинайте работу, если ротор устойчиво не загружен.

3.5. Если провод или штепсель повреждены, или электрические приборы повреждены, не начинайте работу, пока специалист не решит эту проблему. Это вызовет качественную проблему.

3.6. Не используйте центрифугу непосредственно в солнечном свете.

3.7. Устройство должно быть подключено к розетке. Необходимо заземление.

3.8. Центрифуга должна находиться отдельно от машин высокой температуры.

3.9. Центрифуга должна использоваться и включаться на ровной устойчивой поверхности.

3.10. Вытащите штепсель из гнезда прежде, чем убрать плавкий предохранитель.

3.11. Держите центрифугу вне досягаемости детей.

3.12. Запрещается чистить центрифугу покрытиями с металлическим материалом.

4.ПОРЯДОК РАБОТЫ:

4.1. Распаковать центрифугу и извлечь ее из упаковочной коробки.

4.2. Установить центрифугу на ровную поверхность стола в комнате. Комната должна содержаться в чистоте, быть сухой и проветренной. Внутренняя температура должна быть +5…+32С.

4.3. Перед работой, необходимо проверить чистоту ротора.

4.4. Центрифуга должна быть подключена к розетке, необходимо заземление.

4.5. Открыть крышку центрифуги и поместить пробирки в гнезда ротора.

4.6. Закрыть крышку.

4.7. Настроить скорость и время: Поверните ручки «Speed» и «Time», чтобы выбрать подходящую скорость и время.

4.8. Нажмите кнопку POWER (включение-выключение).

4.9. Если крышка откроется в течение рабочего времени, двигатель автоматически прекратит поставлять электричество.

4.10. По истечению заданного времени, пластина ротора прекращает вращаться. Тогда откройте крышку и выньте образцы.

4.11. После окончания работы, подайте самое низкое положение скорости, поверните таймер к 0, и затем отключите электропитание.

4.12. Уберите контейнер и ротор, закройте крышку.

5. ВНИМАНИЕ!

5.1. Ничего не помещайте на крышку центрифуги. Уберите ротор и контейнер после использования, и закройте крышку, чтобы избежать загрязнения.

5.2. Откройте крышку и высушите контейнер прежде, чем вы соберетесь использовать, если центрифуга не использовалась в течение долгого времени.

6.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

6.1. При включении нет никакой реакции – Проверьте хороша ли связь электрического источника, или неисправен плавкий предохранитель

6.2. Всегда в высокой скорости – проверьте, возможно сломан управляемый элемент, замените его, если он сломан.

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Центрифуга лабораторная изготовлена и принята в соответствии с требованиями и признана годной для эксплуатации.

Исполнитель________________

Представитель ОТК__________________

Дата продажи_______________________

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

8.1.Гарантийный срок эксплуатации центрифуги 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки продавцом.

8.2.В течение гарантийного срока продавец безвозмездно устраняет неисправности при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации согласно настоящему паспорту.

8.3.Претензии по качеству и комплектности центрифуги в период гарантийного срока предъявляются:

ООО «Лабораторный Мир», 625034, г.Тюмень, ул.Судостроителей,2

(3452) 63-79-11, 8-906-821-24-63, 8-919-956-44-98, lab-mir@mail.ru,

www.labor-mir.narod2.ru

8.4.Претензии оформляются в строгом соответствии с требованиями инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7, не позднее 10-ти дней после составления акта с приложением документов, согласно п.31 инструкции, а также гарантийного талона.

Гарантийный талон приведен в приложении 1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На центрифугу лабораторную С-2201-80-2

Дата продажи центрифуги:

При предъявлении претензии гарантийный талон высылается продавцу. Характер повреждения излагается в техническом акте.

Подпись потребителя_______________________