Баня  водяная «Эксперт-2

Баня водяная применяется для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Обеспечивает поддержание заданной температуры в жидкой среде. Баня используется в пищевой промышленности, медицине, научной и производственных сферах, сельском хозяйстве и прочих отраслях.

Баня имеет цифровой блок управления, позволяющий изменить точность установки температуры нагрева от  ±   10 С  до  ±  0,10С, с дискретностью 0,10С, а также закон(кривую) нагрева.

Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющий стали, корпус датчика- нержавеющая сталь.

| Технические характеристики: |
| --- |
| Диапазон температур | t 0 окружающей среды +50С – 990С |
| Погрешность термостатирования | ± 0,50 С |
| Точность установки термостатирования | ± 0,10 С |
| Максимальная мощность | 1 200 Вт |
| Габаритные размеры | 450х320х250 мм |
| Габаритные размеры рабочей емкости | 300х240х200 мм |
| Материал рабочей емкости | Нержавеющая сталь |
| Объем рабочей емкости | ≈ 10 л |
| Электропитание сетевое | 220/50 В/Гц |