|  | Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 |
| --- | --- |
|  | Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 предназначен для контроля качества асфальтового дорожного полотна. Прибор работает в диапазоне высокочастотных электромагнитных колебаний и осуществляет анализ принимаемых сигналов, параметры которых зависят от плотности и влажности измеряемой среды (асфальтобетона). Контроль покрытия проводится в двух диапазонах: на глубину до 25 мм и на глубину до 150 мм. В приборе предусмотрена коррекция результатов измерения в зависимости от температуры и влажности покрытия. В приборе предусмотрена возможность уточнения градуировочной характеристики по результатам измерений пользователя. Имеется несколько режимов калибровки: - по одной точке (ввод коэффициента совпадения или коэффициента смещения); - ручной ввод градуировочной зависимости для конкретного вида асфальтобетона; -быстрая калибровка, при которой задается максимальная плотность уложенной и укатанной асфальтобетонной смеси (в дальнейшем контроль проводится по коэффициенту уплотнения). |
| Прибор проводит измерения следующих параметров: - плотность асфальтобетона кг/м3; - коэффициент уплотнения; - температура и влажность покрытия. Прибор имеет три режима измерения: непрерывный; одиночный и режим с усреднением результата по серии измерений. Для экономного расхода заряда аккумуляторных батарей предусмотрен режим самоотключения. Для работы в темное время суток предусмотрена подсветка дисплея. Имеется возможность обновления программного обеспечения прибора через USB –порт. Технические характеристики: |
| Наименование характеристик | ПА-МГ4 |
| Диапазон измерения плотности, кг/м3 | 1900…2700 |
| Основная относительная погрешность измерения плотности, % | ± 2,0 |
| Время одного измерения, с | 1…9 |
| Диапазон измерения температуры, °С | −10...+140 |
| Погрешность измерения температуры, °С | ± 2,0 |
| Объем памяти прибора, измерений | до 10000 |
| Время непрерывной работы от аккумуляторов, не менее, ч | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 300х250х140 |
| Масса, кг, не более | 4 |

Комплект поставки: Плотномер с электронным блоком, USB кабель связи с ПК, зарядное устройство, CD с программным обеспечением, руководство по эксплуатации, упаковочная тара.

Гарантия 18 месяцев.

Обеспечивается сервисное и метрологическое обслуживание в течение всего срока эксплуатации.

________________________________________________________________________________________

ООО «СКБ Стройприбор». г. Челябинск, ул. Калинина, 11 «г» оф. 5

т/ф в Челябинске:(351) 790-16-13(85), 796-64-13(14,15), 790-91-78

в Москве:(495) 964-95-63, 220-38-58                                                      в Санкт-Петербурге:(812) 430-20-65

www.stroypribor.ru